WSS-481万向型双金属温度计型录
WSS-481万向型双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。

WSS-481万向型双金属温度计特点
现场显示温度，直观方便
安全可靠，使用寿命长；
抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
轴向型、径向型、135º型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。
 WSS系列双金属温度计工作原理

双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出热电势所应的温度值。

主要技术参数

产品执行标准：
JB/T8803-1998
GB3836-83
标度盘公称直径：60、100、150
精度等级：1.0、1.6、2.0、2.5
热响应时间：≤40s
防护等级：IP55
角度调整误差： 角度调整误差 应不超过其量程的1.0％
回差： 温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性： 温度计重复性极限范围切应不大于基本误差限绝对值的1／2

测量范围

型号及规格
万向型双金属温度计

| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材质 | 规格 | 安装固定装置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D | L |  |
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-250 0-300 0-400 0-500 | 1.0 1.6 2.0 2.5 | 1Cr18Ni9Ti 304SS 316SS 316L 哈氏C-276 | ∮100 | 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 | 无固定装置 可动外螺纹 可动内螺纹 固定螺纹 固定法兰 卡套螺纹 |
| WSS-580 |  |  |  | ∮150 |  |  |
| WSS-481 |  |  |  | ∮100 |  |  |
| WSS-581 |  |  |  | ∮150 |  |  |
| WSS-482 |  |  |  | ∮100 |  |  |
| WSS-582 |  |  |  | ∮150 |  |  |
| WSS-483 |  |  |  | ∮100 |  |  |
| WSS-583 |  |  |  | ∮150 |  |  |
| WSS-484 |  |  |  | ∮100 |  |  |
| WSS-584 |  |  |  | ∮150 |  |  |
| WSS-485 |  |  |  | ∮100 |  |  |
| WSS-585 |  |  |  | ∮150 |  |  |

注：保护管直径、长度及固定法兰大小依客户要求定制。