| TOP-IN袋式过滤器 | 标准型滤袋 |
| --- | --- |
| QUICK OPENING快速开关袋式过滤器 | 标准型滤袋 |
| MULTI BAG多袋式过滤器 | 绝对精度滤袋 |
| STANDARD TYPE标准型袋式过滤器 | 除油滤袋 |
| HOOP TYPE抱箍型袋式过滤器 | 食品级滤袋 |
| AUTOMATIC CLEANING自动清洗袋式过滤器 | 大流量滤袋500系列 |
| IN PARALLEL并联袋式过滤器 | 折叠膜式滤袋 |

汽车工业            油漆           涂料
              石油                化工           水处理
              电子半导体          造纸           润滑油和金属加工液

食品、饮料          制药           环保

袋式过滤器壳体材料可选用优质不锈钢SS304（06Cr19Ni10）、SS316L（022Cr17Ni12Mo2）、碳钢（16MnR）、哈氏哈金(C276),过滤器可参考钢制压力容器GB150设计、制造、验收。

多袋式过滤器

- 标准侧进式多袋式过滤器。适用于大流量过滤

- 从2袋到24袋，规格多样；进出口法兰从DN50到DN400，单台最大流量可达1000m³/h

- 带排气孔，压力表和排污孔，使得过滤器在使用时更安全高效

- 工厂提供CS碳钢、304,316L不锈钢等常用材料，也可按需要采用特殊材料。

- 广泛使用于食品、医药、电子、石油化工、印染、煤炭、环保等行业

- 流畅的流体管道设计，压力损失小；出色的密封设计，克服传统过滤器侧漏顽疾；采用快开设计，维护方便。

| Model | FLOW （m2/HF) | N1/N2 | φD | H1 | H2 | H3 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QCK-04/2 | 160 | 4" | 558 | 926 | 508 | 1727 | 400 |
| QCK-05/2 | 200 | 5" | 608 | 930 | 508 | 1727 | 425 |
| QCK-06/2 | 240 | 6" | 658 | 935 | 508 | 1727 | 450 |
| QCK-08/2 | 320 | 8" | 758 | 1016 | 482 | 2032 | 525 |
| QCK-10/2 | 400 | 10" | 958 | 1102 | 483 | 2266 | 600 |
| QCK-12/2 | 480 | 10" | 1008 | 1102 | 483 | 2266 | 625 |

单袋式过滤器

产品特点 ：

⑴ 结构紧凑、尺寸合理。安装及操作简单、方便，占地面积较小。

⑵ 滤袋选用优质有机纤维、超细过滤器精度的滤布制成，过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物，过滤范围可从3um~450um。滤袋具有耐腐蚀性能，抗拉强度好，过滤量大，流阻小等特点，以达到生产工艺要求。

⑶ 单位过滤面积的处理流量较大，过滤阻力较小，过滤效率高。一个液体过滤袋过滤功能相当于滤芯5～10倍，可大大降低成本；设计流量可以满足1～500m3/h要求，成本造价低。

⑷ 用途广泛，可用于粗滤、中滤或精滤；在达到同样过滤效果的情况下，比较起板框精滤机、滤芯式过滤器等设备具有投资成本较低、使用寿命长和过滤成本低等优点。

⑸ 过滤精度高，过滤处理量大，具有成本低、效率高等特点。

⑹ 液体袋式过滤器免清洗，更换液体过滤袋可在30秒内完成，方便快捷，省工省时。

⑺ 液体袋式过滤器规格齐全，有低压式、侧入式、顶入式、多袋式、卧式。

⑻ 过滤袋采用专利环口，与过滤器贴合紧密，不会松动；多重密封，密封效果更佳。

⑼ 多袋式过滤器可满足不同流量的过滤要求。

⑽ 袋式过滤器材质包括不锈钢SUS304、SUS316、SUS316L。

标准单袋式过滤器参数：

| Model | A（mm） | B（mm） | C（mm） | D（mm） | F（mm） | In/Out |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD-1 | 500 | 380 | 720 | Φ219 | Φ170 | 1"-4" |
| SGD-2 | 700 | 720 | 1070 | Φ219 | Φ170 | 1"-4" |

| SGD-3 | 350 | 190 | 430 | Φ114 | Φ97 | 3/4"-2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGD-4 | 500 | 340 | 580 | Φ114 | Φ97 | 3/4"-2" |

SGD-HP 系列抱箍型袋式过滤器
　　过滤器采用便捷轻便的抱箍结构，适用于无需印章的工业，无风险低压等应用。

304及316L材料制造，抗腐能力高，经年累月的操作，仍能维持稳定的表现
　　过滤器顶部配有排气阀和压力表接口
　　可配用1号及2号滤袋

过滤器尺寸

Model A（mm） B（mm） C（mm） D（mm） F（mm） In/Out SGD-1B 500 380 700 Φ219 Φ170 1"-4" SGD-2B 700 720 1050 Φ219 Φ170 1"-4" SGD-3B 350 190 430 Φ114 Φ97 3/1"-2" SGD-4B 500 340 580 Φ114 Φ97 3/4"-2"

顶入式过滤器

优势

通过顶部进入和顶盖结构

令更换滤袋 非常容易和快捷

顶盖全面压紧密封

全无旁漏的密封

旋转式环首螺栓

易用及牢固的快关装置

电解抛光处理的冲孔滤篮

最佳的滤袋承托，并且容易清洗

可调整高度的脚架

稳定又可调的结构

SGD-IN袋式过滤器
     适合一切苛刻的过滤要求
    强盛高性能TOP-IN过滤器，以先进设计保证出色的过滤效果，适用于严格的应用要求，将出色过滤性能、高度可靠性与操作便捷性完美统一

·TOP-IN的侧面进口，液体再从顶部进入滤器的设计，过滤器内未被过滤的液体减至最少，更换滤袋非常方便，同时提供了极佳的密封作用。
·可配用1号及2号滤袋
·304及316L材料制造，抗腐能力高，经年累月的操作，仍能维持稳定的表现
·过滤器适合一切苛刻工况的应用
·每一台强盛过滤器出厂前，都提供完整的压力测试报告、合格证、材料质保书、产品质保书

| 型号 | A | B(max) | B(min) | C | D | E | F | 最大流量 | 进出口连接方式 | 导热口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QSD-1N | 790 | 847 | 723 | 628 | 535 | 455 | 260 | 20 | 2"法兰 | 1/2”管牙 |
| QSD-2N | 1530 | 1217 | 998 | 998 | 905 | 825 | 260 | 45 | 2"法兰 | 1/2”管牙 |
| QSD-4N | 676 | 611 | 488 | 488 | 404 | 354 | 150 | 10 | 1"法兰 | 1/2”管牙 |