名称：三支点平衡重式蓄电池叉车
型号：TKA系列
应用工况:
块状堆垛 水平搬运 装/卸货物
产品特点：

## 　最大载重量1500KG，最大提升高度4500MM；

## 　体积小，重量轻，运转半径小，适用于楼层及车厢内作业；

配标准国产电池

制动杆安装在方向盘的右侧，更利于驾驶员上下叉车；

驱动平行布置，直接传动，更大限度减少能耗；

| 1 | 名称 Description | 三支点平衡重式蓄电池叉车 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 型号 Model | TKA10-30 | TKA15-30 |
| 3 | 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 | 1500 |
| 4 | 载荷中心mm Load center | 500 | 500 |
| 5 | 最大起升高度mm Max. lifting height | 3000 | 3000 |
| 6 | 门架倾角deg Tilting angle | 2/4 | 2/4 |
| 7 | 自由起升高度mm Free lift | 0 | 0 |
| 8 | 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂实心胎 Polyurethane solid tire |
| 9 | 货叉尺寸（LxWxT）mm Fork size | 920*100*35 | 920*100*35 |
| 10 | 货叉调节范围mm Fork spread | 545 | 655 |
| 11 | 全长（不含货叉）mm Overall length(without forks) | 1350 | 1450 |
| 12 | 全宽mm Overall width | 870 | 1100 |