TFA系列 前移式蓄电池叉车24V

| 名称 Description | 前移式蓄电池叉车 |
| --- | --- |
| 型号 Model | TFA10-16 |
| 最大起升重量Kg Load capacity | 1000 |
| 载荷中心mm Load center | 500 |
| 最大起升高度mm Max. lifting height | 1600 |
| 轮胎配置 Wheel type | 聚胺脂实心胎 Polyurethane solid tire |
| 门架前移距离mm Mast forwarding length | 550 |
| 货叉尺寸（LxW）mm Fork size | 1070*100 |
| 货叉调节范围mm Fork spread | 220-680 |
| 全长（含货叉,踏板收起）mm Overall length | 2290 |
| 全宽mm Overall width | 1090 |
| 门架闭合时高度mm Overall height mast closed | 2140 |
| 货叉起升时最大高度（含挡货架）mm Overall height fork raised(with backrest) | 2460 |
| 转弯半径（外侧）mm Outside turning radius | 1630 |
| 前轮至叉端距mm Front wheel to fork tip | 370 |
| 最大行驶速度Km/h Max. walking speeds | 4.0/5.0 |
| 最小堆垛通道宽度（1000*1000托盘）mm 踏板收起时Min. intersecting aisle | 2590 |
| 踏板长mm Pedal length | 500 |
| 爬坡能力% Grade abitity | 5~8 |
| 总重Kg Total weight( with battery) | ~1800 |
| 驱动轮mm Driving wheel | Φ215*75 |
| 前轮mm Front wheel | Φ267*114 |
| 平衡轮mm Balance wheel | Φ150*50 |
| 蓄电池 电压/容量V/Ah Battery | 24/210 |
| 充电机 V/A Charger | 24/30 |
| 驱动马达 Kw Driving motor | 1.2 |
| 起升马达Kw Lifting motor | 2.0 |
| 行走调速方式 Control system | MOSFET高频场效应晶体管控制器 |