产品名称 车床CK6150

型    号 CK6150

规    格 6150

技术参数

| 主要技术参数 | CK6150×1000 |
| --- | --- |
| 床身上工件最大旋转直径 | 500mm |
| 拖板上工件最大旋转直径 | 300mm |
| 工件最大长度 | 1000mm |
| 主轴转速范围 | 150-1600 r/min无级变速 |
| 主轴通孔直径 | 82mm |
| 主轴孔莫式锥度 | D-8 |
| 刀架刀位数 | 4（6/8/排刀） |
| 最小设定单位 | Z轴 | 0.001 |
|  | X轴 | 0.001 |
| 快进速度 | Z轴 | 8m/min |
|  | X轴 | 6m/min |
| 尾台套筒最大移动距离 | 150mm |
| 尾台套筒内孔锥度 | MT5 |
| 主电机功率 | 7.5KW |
| 外型尺寸（长×宽×高） | /2970×1560×2110 |
| 机床净重 | 3500kg |
| 标准配置 | 广数980TD系统，四工位电动刀架，手动润滑泵，冷却泵，7.5KW变频主电机，250MM三爪卡盘 |
| 选购配置 | 液压卡盘及液压站，六、八工位刀架，手摇脉冲发生器，组合刀具，自动润滑系统，呼和卡盘，Ф200三爪及接盘，气动卡盘。可选配华中、FANUC、西门子系统。 |