LED灯管规范说明书

苏州福瑞希照明科技有限公司TEL：0512-50102508  FAX:0512-57676797

AD:江苏省太仓市郑和东路309号工业发展大厦综合楼813-817

1、 品名品牌：福瑞希LED日光灯；

2、 型号：FL-GT8 18W；

3、 尺寸：D26x1200mm；

4、 材质：材质PC灯罩1/2，D型铝质外壳1/2，整支为非金属；

5、 色温：6000K ；

6、 平均寿命：﹥50000小时；

7、 瓦数：18W ±2W；

8、 输入电压：AC185-265V 50-60HZ；

9、 LED工作电压： DC 38V；

10、灯管光通量：1500-18650lm；

11、显色指数：≥75%；

12、灯管光效：≥95 lm/W；

13、功率因数：0.9；

14、环境条件：温度-20℃至50℃ 相对湿度60%±10%；

15、防护等级：IP65及以上；

16、驱动转换效率：不小于89%；

17、PCB材质规格符合ROHS法规；

18、产品经过ISO认证、CE认证及ROHS认证。

灯具外观图 ：